## Slide 1
卢光明
汇编语言程序设计
实验四： IO实验

## Slide 2
必做题（二选一）
汇编语言程序设计—实验四
通过BIOS和DOS功能调用实现“下楼梯功能”：(提示：用写像素中断画线)
从键盘输入一个字符，控制下一个阶梯
一个阶梯由一条水平线和一条垂直线构成，如图 , 最终结果：
DATAS SEGMENT
W DW 10 ;台阶长度
H DW 6 ;台阶高度
TURNS DW 30 ;台阶数 调用video中断 等待接收一个字符 写像素中断
START_X DW 20 ;起始X位置 MOV AH,0 MOV AH,0 MOV AH,0CH
START_Y DW 20 ;起始Y位置 MOV AL,4 INT 16 INT 10H
END_X DW 0 ;结束X位置 INT 10H
END_Y DW 0 ;结束Y位置
DATAS ENDS

## Slide 3
汇编语言程序设计—必做题
用系统功能调用将‘Hello’由键盘输入，再由屏幕输出‘***Hello***’；
  保证按格式输出；
  评分按照评分标准；
必做题（二选一）

## Slide 4
  选做题
汇编语言程序设计—实验四
设计一个乐曲程序，通过计算机发出音响并奏出《两只老虎》的乐曲。程序中已经设置了乐谱。
提示：发声代码可以参考课本P285例题8.1
结果如图：屏幕显示音符的数字表示，同时扬声器发出对应音符声音
感兴趣的同学可以自己设置数据，演奏其他的乐谱
DATAS segment
mus_freq dw 262,294,330,262,262,294,330,262 ;mus_freq数组存放的是乐谱,每一个数表示一个音符
dw 330,349,392,330,349,392,392,440
dw 392,349,330,262,392,440,392,349
dw 330,262,294,196,262,294,196,262
mus_time dw 2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500,2500 ;mus_freq中对应音符持续时间
dw 5000,2500,2500,5000,1200,1200,1200,1200,2500,2500
dw 1200,1200,1200,1200,2500,2500,2500,2500,5000,2500,2500,5000
mes db 31h,32h,33h,31h,31h,32h,33h,31h,33h,34h,35h,33h,34h,35h,35h,36h ;乐谱的数字表示
db 35h,34h,33h,31h,35h,36h,35h,34h,33h,31h,32h,35h,31h,32h,35h,31h,'$'
DATAS ends